Несекретно

Генеральный план

Новонежинского сельского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института

доктор архитектуры

профессор									Щитинский В.А.

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						Гришечкина И.Е.

Почетный архитектор России

Руководитель Комплексной

Архитектурно-планировочной мастерской № 4

доктор экономики	 							Юденич Е.В.

Главный архитектор проекта						Большакова Р.П.

г. Санкт-Петербург

2013 г.

Общие положения

Разработка генерального плана Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-Ф3 от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18 июля 2011г.), (редакция, действующая с 1 августа 2011г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая со 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 18 июля 2011 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее

- Схема территориального планирования Приморский край, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2008 г.;

- «Схема территориального планирования Шкотовского муниципального района Приморского края», ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2011 г.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населённых пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 2020 год.

Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о поселении:  Новонежинское сельское поселение является административно-территориальной единицей, в состав  которой входят: сельский населенный пункт – Анисимовка, деревни – Лукьяновка и Рождественка, посёлок Новонежино, и железнодорожный разъезд 53 км. Территория поселения составляет 39571,0 га, численность населения - 3148 человек. Границы Новонежинского сельского поселения установлены Законом Приморского края от 07 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».

Территория Новонежинского сельского поселения  граничит на западе с Романовским сельским поселением, на севере со Смоляниновским городским поселением, на северо-востоке с Центральненским сельским поселением, на востоке с Анучинским муниципальным районом, на юго-востоке с Партизанским городским округом.

Экономический потенциал территории: В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики сельского поселения будет основано на следующих видах деятельности:

- размещение на территории сельского поселения модульных мини-производств по сбору и первичной переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов;

- создание условий для расширения туристического потока в сельское поселение.

Прогнозная численность населения: Численность постоянного населения к 2020 году прогнозируется на уровне 3200 чел. и к 2030 году – 3500 чел.

Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значения и значения муниципального района  на территории поселения:

В основу формирования проектируемой структуры Новонежинского сельского поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, необходимость улучшения транспортного обслуживания населения и реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке.

Для поселения имеет большое значение возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру регионального и межмуниципального и значения.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального значения на территории Новонежинского сельского поселения

1 Поэтапная реконструкция, ремонт и благоустройство  автодороги общего пользования регионального значения или межрегионального значения Владивосток - Находка - Новонежино - Анисимовка по нормативам IV технической категории с устройством покрытия переходного типа

-  уширение земляного полотна с устройством дополнительной полосы на подъем на кривых малых радиусов, укрепление обочин, ремонт покрытия проезжей части;

-  перестройка и ремонт искусственных дорожных сооружений - водопропускных труб с удлинением, ремонт существующих малых мостов.

2. Содержание дорог, очистка от снега и противогололёдные мероприятия.

3.Строительство автопавильонов и оборудование посадочных площадок на остановках автобусов на трассе дороги регионального значения.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предлагаемые  на расчетный срок на территории Новонежинского сельского поселения

- поэтапная реконструкция и благоустройство участка автодороги Новонежино - Анисимовка.

- ремонт искусственных дорожных сооружений на существующей сети дорог регионального значения;

- строительство предприятий сервисной и транспортной инфраструктуры в с. Анисимовка.

Мероприятия по железнодорожному транспорту на территории Новонежинского сельского поселения

- реконструкция посадочных платформ на ст. Новонежино и ст. Анисимовка;

- строительство железнодорожного вокзала на ст. Анисимовка;

-строительство пешеходного моста над железной дорогой на ст. Анисимовка;

- благоустройство привокзальной площади на ст. Новонежино и ст. Анисимовка- устройство стоянок автомобилей и автобусов;

- улучшение условий подхода и подъезда к ст. Новонежино и к пешеходному мосту через станционные пути;

-прочие мероприятия по железнодорожному транспорту в соответствии с перспективными планами по улучшению железнодорожного сообщения и обслуживанию инвестиционных проектов.

Реализация проекта позволит:

1. Обеспечить безопасное движение автотранспорта.

2. Обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части дорог нормативным требованиям.

3. Снизить аварийность на дорогах.

4. Обеспечить сохранность дорог.

5. Повысить благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений.

6. Повысить комфортность проживания населения. - поэтапная реконструкция и благоустройство существующей сети дорог местного значения, не имеющих твердого покрытия.

Объемы финансирования программы строительства дорог подлежат ежегодному уточнению по проектно-сметной документации по объектам с учетом возможности финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Перечень работ по благоустройству на территории Новонежинского сельского поселения

| №№ | Перечень мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| пос. Новонежино |
| 1 | поэтапная реконструкция и благоустройство существующих муниципальных местных дорог, не имеющих твердого покрытия по нормативам IV и V технической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, в том числе: | первая очередь |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
| - | ремонт всей уличной сети пос. Новонежино с устройством покрытия переходного типа, укрепления обочин, организации водоотвода. | первая очередь |
| - | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 2 | реконструкция и благоустройство участков основных дорог -ремонт покрытия, асфальтирование и расширение проезжей части, укрепление обочин, строительство тротуаров, организация зеленых и технических зон, водоотвода. | первая очередь |
| 3 | благоустройство и асфальтирование центральной и привокзальной площади с автостоянками. | первая очередь |
| 4 | устройство площадок для автотранспорта, автостоянок | первая очередь |
| 5 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 6 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки | первая очередь |
| 7 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройкой на расчетный срок | 2020 - 2030 |
| 8 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2020 - 2030 |
| 9 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2020 - 2030 |
| 10 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2013 - 2030 |
| 11 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |
| с. Анисимовка |
| 1 | поэтапная реконструкция и благоустройство существующих муниципальных местных дорог, не имеющих твердого покрытия по нормативам IV и V технической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, в том числе: | первая очередь |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
| - | ремонт всей уличной сети с. Анисимовка с устройством покрытия переходного типа, укрепления обочин, организации водоотвода. | первая очередь |
| - | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 2 | реконструкция и благоустройство участков основных дорог -ремонт покрытия, асфальтирование и расширение проезжей части, укрепление обочин, строительство тротуаров, организация зеленых и технических зон, водоотвода. | первая очередь |
| 3 | благоустройство и асфальтирование центральной и привокзальной площади с автостоянками. | первая очередь |
| 4 | устройство площадок для автотранспорта, автостоянок | первая очередь |
| 5 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 6 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки | первая очередь |
| 7 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройки на расчетный срок | 2020 - 2030 |
| 8 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2020 - 2030 |
| 9 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2020 - 2030 |
| 10 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2013 - 2030 |
| 11 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |
| с. Лукъяновка |
| 1 | поэтапная реконструкция и благоустройство существующих муниципальных местных дорог, не имеющих твердого покрытия по нормативам IV и V технической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, в том числе: | первая очередь |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
| - | ремонт всей уличной сети с. Лукъяновка с устройством покрытия переходного типа, укрепления обочин, организации водоотвода. | первая очередь |
| - | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 2 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 3 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки | первая очередь |
| 4 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройки на расчетный срок | 2020 - 2030 |
| 5 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2020 - 2030 |
| 6 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2020 - 2030 |
| 7 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2013 - 2030 |
| 8 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Обеспечение жителей поселения дошкольными учреждениями | Строительство детского сада | п. Новонежино | зона общественно-делового и социального назначения |
| 2 | Обеспечение жителей поселения учреждениями дополнительного внешкольного образования | Строительство центра дополнительного внешкольного образования | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 3 | Обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания | Строительство мини-гостиницы | п. Новонежино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 4 | Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство мини-рынка | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 5 | Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Открытие кафе | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| Расчётный срок |
| 6 | Создание условий для массового спортивного развития жителей сельского поселения | Строительство спортивной школы с бассейном | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 7 | Создание условий для массового отдыха | Строительство оздоровительного комплекса | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 8 | Обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания | Строительство мини-гостиницы | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |