Приложение № 1

к  Решению Муниципального  комитета

от 18.04.2014 года № 330

Генеральный план

Новонежинского сельского поселения

Шкотовского муниципального района Приморского края

Положение о территориальном планировании

Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

Общие положения	3

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	9

2.1 Социальная инфраструктура	9

2.2 Жилищный фонд	10

2.3 Транспортная инфраструктура	11

2.4 Инженерная инфраструктура	16

2.4.1 Водоснабжение	16

2.4.2 Водоотведение	17

2.4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения	18

2.4.4 Энергоснабжение	20

2.4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры энергоснабжения	20

2.4.6 Инженерная подготовка территории	21

2.5 Ландшафтно-рекреационная инфраструктура	23

2.6 Охрана окружающей среды	26

2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27

3. Заключение	28

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Положение о территориальном планировании

I. Текстовые материалы

| № п/п | Состав материалов | Кол-во | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. Положение о территориальном планировании | 3 экземпляра (экз. № 2,3,4) | н/с | 5677 |

II. Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения. Карта границ населенных пунктов. | Цветная печать | н/с | 1:25 000 | 12035 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон п.Новонежино, д.Рождественка, ж/д разъезд 53км. | Цветная печать | н/с | 1:10 000 | 12038 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон с.Анисимовка, д.Лукьяновка | Цветная печать | н/с | 1:10 000 | 12039 |

II.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана

I. Текстовые материалы

| № п/п | Состав материалов | Кол-во | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. Материалы по обоснованию проекта | 3 экземпляра (экз. № 2,3,4) | ДСП | 5676 |

II. Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории сельского поселения | Цветная печать | н/с | 1:25 000 | 12032 |
| 2. | Карта анализа комплексного развития территории и существующих планировочных ограничений | Цветная печать | н/с | 1:25 000 | 12033 |
| 3 | Карта современного использования территории п.Новонежино, д.Рождественка, ж/д разъезд 53км. | Цветная печать | н/с | 1:10 000 | 12036 |
| 4 | Карта современного использования территории с.Анисимовка, д.Лукьяновка | Цветная печать | н/с | 1: 10 000 | 12037 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры территории. Карта территорий и зон с особыми условиями использования территории. | Цветная печать | ДСП | 1:25 000 | 12040 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Цветная печать | н/с | 1:25 000 | 12041 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры п.Новонежино | Цветная печать | ДСП | 1: 10 000 | 12034 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры с.Анисимовка, д.Лукьяновка | Цветная печать | ДСП | 1: 10 000 | 12044 |

III. Электронная версия

| № п/п | Состав материалов | Программа | Носитель | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. | Microsoft Word ArcGIS | CD-диск | ДСП | 2687-к |
| 2. | Генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края. | Microsoft Word ArcGIS | CD-диск | н/с | 2688-к |

IV. Альбом графических материалов

| №№ п/п | Состав материалов | Программа | Масштаб | Гриф | Кол-во | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края | Цветная печать | Без масштаба | ДСП | 4 | 5678 |

Общие положения

Разработка генерального плана Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-Ф3 от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18 июля 2011г.), (редакция, действующая с 1 августа 2011г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая со 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 18 июля 2011 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее

- Схема территориального планирования Приморский край, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2008 г.;

- «Схема территориального планирования Шкотовского муниципального района Приморского края», ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2011 г.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населённых пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 2020 год.

Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о поселении:  Новонежинское сельское поселение является административно-территориальной единицей, в состав  которой входят: сельский населенный пункт – Анисимовка, деревни – Лукьяновка и Рождественка, посёлок Новонежино, и железнодорожный разъезд 53 км. Территория поселения составляет 39571,0 га, численность населения - 3148 человек. Границы Новонежинского сельского поселения установлены Законом Приморского края от 07 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».

Территория Новонежинского сельского поселения  граничит на западе с Романовским сельским поселением, на севере со Смоляниновским городским поселением, на северо-востоке с Центральненским сельским поселением, на востоке с Анучинским муниципальным районом, на юго-востоке с Партизанским городским округом.

Экономический потенциал территории: В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики сельского поселения будет основано на следующих видах деятельности:

- размещение на территории сельского поселения модульных мини-производств по сбору и первичной переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов;

- создание условий для расширения туристического потока в сельское поселение.

На первую очередь проектом предлагается строительство в с. Анисимовка предприятия по бутилированию воды.

В течение расчётного срока, проектом предлагается возобновление деятельности кирпичного завода, с выделением новой площадки для его размещения.

Проектом предлагается размещение «рыборазвода или фарелевого хозяйства» на территории поселения в районе юго-восточной границы  п. Новонежино, а также на территории  населенного пункта  д. Лукьяновка.

Прогнозная численность населения: Численность постоянного населения к 2020 году прогнозируется на уровне 3200 чел. и к 2030 году – 3500 чел.

Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значения и значения муниципального района  на территории поселения:

В основу формирования проектируемой структуры Новонежинского сельского поселения положена сложившаяся к настоящему времени улично-дорожная сеть, необходимость улучшения транспортного обслуживания населения и реальная возможность осуществления проектных предложений в сложившейся застройке.

Для поселения имеет большое значение возможность использовать сложившуюся и развивающуюся транспортную инфраструктуру регионального и межмуниципального и значения.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального значения на территории Новонежинского сельского поселения

1 поэтапнай ремонт и благоустройство  автодороги общего пользования регионального значения или межрегионального значения Владивосток - Находка - Новонежино - Анисимовка с устройством покрытия проезжей части переходного или облегченного  типа, укрепление обочин, ремонт водопропускных сооружений.

2. Содержание дорог, очистка от снега и противогололёдные мероприятия.

Мероприятия по железнодорожному транспорту на территории Новонежинского сельского поселения

- реконструкция посадочных платформ на ст. Новонежино и ст. Анисимовка;

- строительство железнодорожного вокзала на ст. Анисимовка;

-строительство пешеходного моста над железной дорогой на ст. Анисимовка;

- благоустройство привокзальной площади на ст. Новонежино и ст. Анисимовка - устройство стоянок автомобилей и автобусов;

- улучшение условий подхода и подъезда к ст. Новонежино и к пешеходному мосту через станционные пути;

-прочие мероприятия по железнодорожному транспорту в соответствии с перспективными планами по улучшению железнодорожного сообщения и обслуживанию инвестиционных проектов.

Реализация проекта позволит:

1. Обеспечить безопасное движение автотранспорта.

2. Обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части дорог нормативным требованиям.

3. Снизить аварийность на дорогах.

4. Обеспечить сохранность дорог.

5. Повысить благоустройство территорий населенных пунктов сельских поселений.

6. Повысить комфортность проживания населения. - поэтапная реконструкция и благоустройство существующей сети дорог местного значения, не имеющих твердого покрытия.

Объемы финансирования программы строительства дорог подлежат ежегодному уточнению по проектно-сметной документации по объектам с учетом возможности финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Для обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по дорогам поселения приоритетной задачей является сохранение от разрушения действующей сети дорог.

Выполнение этой задачи осуществляется путём  выполнения комплекса работ по содержанию и  ремонту дорог: - по грейдеровке и подсыпке внутриквартальных дорог,   ямочном ремонте дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них.

В области развития транспортной системы планируется повышение качества транспортных услуг, обеспечение безопасных условий перевозки пассажиров, создание благоприятной среды для пешеходов, пассажиров и водителей, путем решения вопросов по качественному содержанию дорог поселения местного значения, организация муниципального автобусного маршрута Смоляниново - Новая Москва.

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Обустройство контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО от населения в населённых пунктах Новонежинского сельского поселения.

- Организация пункта приёма вторичного сырья в п.Новонежино.

- Разработка и утверждение в установленном порядке генеральной схемы санитарной очистки территории Новонежинского сельского поселения.

- Строительство межмуниципального полигона ТБО на расстоянии 4-х километров от трассы Владивосток-Находка, между п.Романовка и п.Новонежино, в 750м от автотрассы Романовка-Новонежино.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Для промышленных предприятий I - III класса опасности рекомендуется разработка проектов санитарно-защитных зон.

Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Обеспечение жителей поселения дошкольными учреждениями | Строительство детского сада | п. Новонежино с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 2 | Обеспечение жителей поселения учреждениями дополнительного внешкольного образования | Строительство центра дополнительного внешкольного образования | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 3 | Обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания | Строительство мини-гостиницы | п. Новонежино | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 4 | Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство мини-рынка | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 5 | Обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Открытие кафе | с. Анисимовка д. Лукьяновка | зона общественно-делового и социального назначения |
| Расчётный срок |
| 6 | Создание условий для массового спортивного развития жителей сельского поселения | Строительство детской спортивной базы | д. Лукьяновка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 7 | Создание условий для массового спортивного развития жителей сельского поселения | Строительство лыжного стадиона | д. Лукьяновка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 8 | Создание условий для массового отдыха | Строительство оздоровительного комплекса | д. Лукьяновка | зона общественно-делового и социального назначения |
| 9 | Обеспечение жителей поселения услугами бытового обслуживания | Строительство мини-гостиницы | с. Анисимовка | зона общественно-делового и социального назначения |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Создание условий для жилищного строительства Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда Выделение территорий под жилищное строительство для сотрудников проектируемых обрабатывающих производств и портовых сооружений | Индивидуальные жилые дома | п. Новонежино | 12,6 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | с. Анисимовка | 3,2 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | д. Лукьяновка | 0,5 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | д. Рождественка | 0,5 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | ж/д разъезд 53 км | 0,3 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  | Расчётный срок |
| 2 | Создание условий для жилищного строительства Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда Выделение территорий под жилищное строительство для сотрудников проектируемых обрабатывающих производств и портовых сооружений | Индивидуальные жилые дома | п. Новонежино | 32,6 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | с. Анисимовка | 9,2 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | д. Лукьяновка | 1,2 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | д. Рождественка | 2,1 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | ж/д разъезд 53 км | 1 тыс. м2 | Зона индивидуальной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Дорожная деятельность по благоустройству и новому строительству на территории Новонежинского сельского поселения |  |
| пос. Новонежино |
| 1 | поэтапный ремонт и благоустройство существующих муниципальных местных дорог, не имеющих твердого покрытия по нормативам IV и V технической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, в том числе: | первая очередь |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
| - | ремонт всей уличной сети пос. Новонежино (33,7 км) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, укрепление обочин, организации водоотвода. в том числе: ремонт участков дорог к школе по ул. Советская, ул. Строительная, ул. Дачная, | первая очередь |
| - | в том числе по муниципальной программе ремонта дорог Новонежинского сельского поселения на 2013 - 2014 годы, утвержденной 24. 12. 2012 года № 187: ремонт участков дорог по ул. Советская к школе 0,25 км; ул. Строительная 0,8 км; по ул. Дачная до ул. Молодежная 1,1 км;. ремонт покрытия придомовых территорий многоквартирных домов -1,0 км - 3,6 тыс. кв. м | 2013 -2014 г.г |
| - | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 2 | реконструкция и благоустройство участков основных дорог - ремонт покрытия, асфальтирование и расширение проезжей части, укрепление обочин, строительство тротуаров, организация зеленых и технических зон, водоотвода. | первая очередь |
| 3 | благоустройство и асфальтирование центральной и привокзальной площади с автостоянками. | первая очередь |
| 4 | устройство площадок для автотранспорта, автостоянок | первая очередь |
| 5 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 6 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки общим протяжением 3,3 км. | первая очередь |
| 7 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройкой на расчетный срок протяжением 1,0 км. | 2020 - 2030 |
| 8 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2013- 2030 |
| 9 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2013- 2030 |
| 10 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2013 - 2030 |
| 11 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |
| с. Анисимовка |
| 1 | поэтапный ремонт и благоустройство существующих муниципальных местных дорог, не имеющих твердого покрытия по нормативам IV и Vтехнической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, в том числе: | первая очередь |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
| - | ремонт всей уличной сети с. Анисимовка (34,5 км) с устройством покрытия облегченного и переходного типа, укрепление обочин, организация водоотвода. | первая очередь |
| - | в том числе по муниципальной программе ремонта дорог Новонежинского сельского поселения на 2013 - 2014 годы, утвержденной 24. 12. 2012 года № 187: ремонт дороги от трассы к ул. Смольной 0,2 км; ремонт дороги по ул. Лазо - 1,3 км; ремонт покрытия придомовых территорий по ул. Смольная -0,15км - 450 кв. м. | 2013 -2014 гг |
| 2 | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 3 | благоустройство и асфальтирование центральной и привокзальной площади с автостоянками. | первая очередь |
| 4 | устройство площадок для автотранспорта, автостоянок | первая очередь |
| 5 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 6 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки общим протяжением 1,5 км. | первая очередь |
| 7 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройкой на расчетный срок протяжением 0,5 км. | 2020 - 2030 |
| 8 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2013 - 2030 |
| 9 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2013 - 2030 |
| 10 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2013 - 2030 |
| 11 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |
| д. Лукьяновка |
| 1 | поэтапный и благоустройство существующих муниципальных местных дорог, не имеющих твердого покрытия по нормативам IV и V технической категории (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) с устройством покрытия переходного типа, в том числе: | первая очередь |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
| - | ремонт всей уличной сети с. Лукъяновка (17,6 км) с устройством покрытия переходного типа, укрепление обочин, организация водоотвода. | первая очередь |
| - | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 2 | реконструкция и благоустройство участков основных дорог -ремонт покрытия, асфальтирование и расширение проезжей части, укрепление обочин, строительство тротуаров, организация зеленых и технических зон, водоотвода. | первая очередь |
| 3 | благоустройство и асфальтирование центральной и привокзальной площади с автостоянками. | первая очередь |
| 4 | устройство площадок для автотранспорта, автостоянок | первая очередь |
| 5 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 6 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки общим протяжением 0,4 км. | первая очередь |
| 7 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройкой на расчетный срок протяжением 1,5 км. | 2020 - 2030 |
| 8 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2020 - 2030 |
| 9 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2020 - 2030 |
| 10 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2013 - 2030 |
| 11 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |
| дер. Рождественка |
| 1 | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей дорог (с учетом их технического состояния). | первая очередь |
|  | ремонт всей уличной сети д. Рождественка (1,9 км) с устройством покрытия переходного типа, укрепление обочин, организации водоотвода. | первая очередь |
| 2 | реконструкция и ремонт мостов и труб на дорогах местного значения | первая очередь |
| 3 | устройство площадок для автотранспорта, автостоянок | первая очередь |
| 4 | оборудование крытых автобусных павильонов | первая очередь |
| 5 | строительство и благоустройство участков улиц в зоне первоочередной застройки общим протяжением 0,3 км. | первая очередь |
| 6 | строительство и благоустройство новых улиц в соответствии с намечаемой застройки на расчетный срок протяжением (-) | 2020 - 2030 |
| 7 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2020 - 2030 |
| 8 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2020 - 2030 |
| 9 | Благоустройство подъезда к пожарному водоему | 2013 - 2030 |
| 10 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений. | 2013-2030 |
|  | Мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения |  |
| 1 | Строительство крытых павильонов на остановках автобусов в населенных пунктах на территории поселения | первая очередь |
| 2 | Организация регулярного пригородного автобусного маршрута Смоляниново - Анисимовка | первая очередь |
| 3 | организация регулярных перевозок пассажиров с нормальными интервалами движения муниципальными автобусами малой вместимости и микроавтобусами, а также по договору с индивидуальными предпринимателями по территории поселения | первая очередь |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения | Водозаборные сооружения (реконструкция) |  | п. Новонежино и с. Анисимовка, «Западный», «Центральны» планировочные районы | ЗСО, СЗП |
|  |  | Реконструкция сетей водоснабжения | (~7,0 км) | п. Новонежино и с. Анисимовка |  |
|  |  | Строительство сетей водоснабжения | 10 км | п. Новонежино и с. Анисимовка |  |
|  |  | ВОС (строительство) |  | с. Анисимовка | СЗП 100 м |
|  |  | ВОС (реконструкция) |  | п. Новонежино | СЗП 100 м |
|  |  | Нагорный резервуар РЧВ (реконструкция) |  | п. Новонежино |  |
|  |  | ВНС(реконструкция) |  | п. Новонежино и с. Анисимовка |  |
|  |  | Водонапорная башня |  | п. Новонежино и с. Анисимовка |  |
|  | Организация защиты источников водоснабжения от загрязнения | Разработка проектов ЗСО источников водоснабжения |  | п. Новонежино и с. Анисимовка | ЗСО |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение | характеристика зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация водоотведения | КОС (строительство) |  | п. Новонежино с. Анисимовка «Западный», «Центральны» планировочные районы | СЗЗ 100-150 м |
|  |  | КОС (реконструкция) |  | с. Анисимовка | СЗЗ 105 м |
|  |  | Реконструкция/строительство сетей водоотведения | ~6,5/5,0 км | п. Новонежино и с. Анисимовка |  |
|  | Приведение состояния территории в соответствие с санитарными нормами и правилами | Организация вывоза осадка на очистные сооружения п. Новонежино и с. Анисимовка |  | неканализованная застройка поселения |  |
|  |  | Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод |  | п. Новонежино и с. Анисимовка |  |
| 5 | организация водоотведения | На основе генерального плана разработка специализированной схемы водооотведения поселения (в т.ч. «Западного» и «Центрального» планировочных районов) |  |  |  |

### 2.4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения

| №№ п/п | Наименование | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения (~7,0 км) п. Новонежино и с. Анисимовка | 1очередь |
|  | Реконструкция и ввод в эксплуатацию насосных станций и водонапорных башен водоснабжения п. Новонежино и с. Анисимовка | 1очередь/ расчетный срок |
|  | Модернизация водозаборных сооружений п. Новонежино и с. Анисимовка | 1очередь |
|  | Строительство/реконструкция водопроводных очистных сооружений (п. Новонежино и с. Анисимовка) | 1очередь |
|  | Реконструкция нагорного резервуара п. Новонежино | 1очередь |
|  | На основе генерального плана разработка специализированной схемы водоснабжения поселения (в т.ч. «Западного» и «Центрального» планировочных районов) | 1очередь |
|  | Строительство водопроводных сооружений «Западного» и «Центрального» планировочных районов | 1очередь/ расчётный срок |
|  | Развитие кольцевого водопровода, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами | 1очередь/ расчётный срок |
|  | Разработка проектов ЗСО источников водоснабжения | 1очередь |

Основные мероприятия по развитию системы водоотведения

| №№ п/п | Наименование | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения (~6,5 км) | 1очередь |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений (п. Новонежино) | 1очередь |
|  | Реконструкция очистных сооружений с. Анисимовка | 1очередь |
|  | Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод | 1очередь |
|  | Организация вывоза осадка сточных вод от неканализованной застройки на очистные сооружения п. Новонежино и с. Анисимовка | 1очередь/ расчётный срок |
|  | Развитие системы бытовой канализации, в соответствии с генеральным планом, ведомственными и производственными программами | 1очередь/ расчётный срок |
|  | На основе генерального плана разработка специализированной схемы водооотведения поселения (в т.ч. «Западного» и «Центрального» планировочных районов) | 1очередь |
|  | Строительство канализационных сетей и сооружений «Западного» и «Центрального» планировочных районов | 1очередь/ расчётный срок |

### 2.4.4 Энергоснабжение

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Срок реализации | Местоположение | Основные характеристики | Наличие зоны с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанция 35/10кВ «Скалистая» (реконструкция) | 1 очередь | п.Новонежино | Трансформаторная мощность 2х6,3МВА | СЗЗ – 50м |
|  | Подстанция 110/10кВ «Песчаная» (реконструкция) | 1 очередь | с.Рождественка |  |  |
|  | Головной газораспределительный пункт | Расчетный срок | п.Новонежино |  |  |
|  | Газораспределительный пункт | Расчетный срок | п.Новонежино, с.Анисимовка, д.Лукьяновка |  | Охранная зона – 10 м |
|  | Газопровод высокого давления | Расчетный срок | Территория поселения |  | Охранная зона – 10 м |

### 2.4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры энергоснабжения

| № п./п. | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена устаревшего оборудования на подстанции 35/10кВ Скалистая | 1 очередь |
| 2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Песчаная | 1 очередь |
| 3 | Реконструкция высоковольтных линий с высоким уровнем износа. | 1 очередь/Расчетный срок |
| 4 | Реконструкция распределительной сети 10кВ | 1 очередь/Расчетный срок |
| 5 | Строительство новых элементов распределительной сети 10кВ | 1 очередь/Расчетный срок |
| 6 | Реконструкция существующих котельных с переводом их на газовое топливо | Расчетный срок |
| 7 | Реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых для теплоснабжения новых потребителей | 1 очередь/Расчетный срок |
| 8 | Строительство газораспределительной сети с подключением к системе газоснабжения всех потребителей поселения | Расчетный срок |

### 2.4.6 Инженерная подготовка территории

| № п/п | Мероприятие | Наименование работ | Характеристика | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация поверхностного стока | Строительство водостоков ливневой канализации | канавы, бетонные лотки | п.Новонежино, с.Анисимовка |
| 2 | Очистка поверхностного стока | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | Пруды-отстойники. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м. | п.Новонежино, с.Анисимовка |
| 3 | Защита территории от затопления в паводок редкой обеспеченности | Строительство защитной дамбы | Защитные дамбы общей протяженностью 12км: в п.Новонежино дорога-дамба длиной около 7,2км, в с.Анисимовка по левому берегу р.Суходол длиной около 4,8км. | п.Новонежино, с.Анисимовка |
| 4 | Благоустройство русел водотоков | Расчистка от ила, мусора и растительности; на отдельных участках углубление; благоустройство и залужение прибрежно-защитных полос | Река Cуходол. Общая протяженность благоустраиваемого участка около 2,5 км. | п.Новонежино |
| *) Принятие решений по реализации мероприятий по защите территорий от затопления будет возможным после уточнения расчетных отметок максимальных уровней воды в паводок редкой обеспеченности на р.Суходол в поселении и составления проектно-сметной документации инженерных сооружений. |
| Расчетный срок |
| 1 | Организация поверхностного стока | Строительство водостоков ливневой канализации | канавы, бетонные лотки | п.Новонежино, с.Анисимовка, д.Лукъяновка, д.Рождественка |
| 2 | Очистка поверхностного стока | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | Пруды-отстойники. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м. | п.Новонежино, с.Анисимовка, д.Лукъяновка, д.Рождественка |
| 3 | Защита территории от затопления в паводок редкой обеспеченности | Строительство защитной дамбы | Дамбы обвалования общей протяженностью около 16,2км | п.Новонежино, с.Анисимовка, д.Лукъяновка |
| 4 | Благоустройство русел водотоков | Расчистка от ила, мусора и растительности; на отдельных участках углубление; благоустройство и залужение прибрежно-защитных полос | Реки Cуходол, Падь Березовая, Гамаюнова, Прямой Ключ. Общая протяженность благоустраиваемых участков 12,9 км. | п.Новонежино, с.Анисимовка, д.Лукъяновка, д.Рождественка |
| *) Принятие решений по реализации мероприятий по защите территорий от затопления будет возможным после уточнения расчетных отметок максимальных уровней воды в паводок редкой обеспеченности на р.Суходол в поселении и составления проектно-сметной документации инженерных сооружений. |

## 2.5 Ландшафтно-рекреационная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | площадь (га.) | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования в водоохраной зоне | Парк прогулочный с прудами -зона кратковременного отдыха | 2,0 | п.Новонежино по ул.Дачная, |
| 2 | Зеленые насаждения общего пользования в водоохраной зоне | Бульвар с детской площадкой для семейного отдыха | 2,0 | с.Анисимовка В новой застройке западнее КОС |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | Мини-сквер у общественного здания по | 0,25 | д.Лукьяновка |
| 4 | Зеленые насаждения общего пользования | Сквер с детской площадкой у общественного здания | 0,25 | д.Рождественка |
| 5 | Рекреационная зона | База отдыха по ул.Советская | 6,0 | .Анисимовка |
| 6 | Рекреационная зона | Спортивно-туристический комплекс (общественно-развлекательный центр) восточнее въездной зоны с автомобильной трассы в д.Лукьяновка | 45,0 | д.Лукьяновка (в проектируемой черте населенного пункта) |
| 6.1 |  | Общественно развлекательный центр и бассейн |  |  |
| Расчетный срок |
| 7 | Зеленые насаждения общего пользования | Микро-сквер у храма | 0,02 | п.Новонежино |
| 8 | Зеленые насаждения общего пользования | Зеленая зона c площадкой для молодежных видов спорта | 8,8 | п.Новонежино между площадкой аэропорта и территорией первоочередного строительства |
| 9 | Зеленые насаждения общего пользования | Лесопарк западный - рекреационная зона кратковременного отдыха | 14,6 | с.Анисимовка за ручьем в створе железнодорожного перехода |
| 10 | Зеленые насаждения общего пользования | Мини-скверы у общественных зданий | 0,5 | д.Лукьяновка |
| 11 | Зеленые насаждения общего пользования | Микро-сквер у магазина | 0,1 | д.Рождественка |
| 12 | Зеленые насаждения общего пользования | Микро-сквер у железнодорожного остановочного пункта | 0,1 | ж/д разъезд 53 км. |
| 13 | Рекреационная зона | Для развития спорта - организация экшен парка молодежных видов спорта) | 2,5 | п.Новонежино за кортами вдоль аэродрома |
| 14 | Рекреационная зона | База отдыха у парка с прудами | 0,75 | п.Новонежино ул. Дачная |
| 15 | Рекреационная зона | База отдыха молодежного археологического лагеря | 0,45 | п.Новонежино ул. Дачная |
| 16 | Рекреационная зона | Парк семейного отдыха «Теплая долина» южнее ул.Лазо ,в том числе | 28,5 | с.Анисимовка |
| 16.1 |  | Туристская база; база семейного отдыха (по примеру б/о «Штыковские пруды»); |  | с.Анисимовка |
| 17 | Рекреационная зона | База отдыха «Хутор казачий» северо-восточнее на границе земель сельскохозяйственного использования; В том числе | 8,0 | с.Анисимовка |
| 17.1 |  | конно-спортивный клуб с конефермой |  | с.Анисимовка |
| 18 | Рекреационная зона | Туристско-рекреационная зона –падь Березовая Зарезервированы территории для развития сезонных и круглогодичных баз отдыха | 22,0 15,0 | с.Анисимовка |
| 19 | Рекреационная зона | Туристско-рекреационная зона «Пидан», в том числе | 93,0 | д.Лукьяновка |
| 19.1 |  | Гостиница с конференц залом; |  | д.Лукьяновка |
| 19.2 |  | Спа-отель с оздоровительной программой, бассейн |  | д.Лукьяновка |
| 19.3 |  | База отдыха |  | д.Лукьяновка |
| 19.4 |  | Туристическая база; |  | д.Лукьяновка |
| 20 | Рекреационная зона | Туристическая база с палаточным лагерем |  | Новонежинское сельское поселение южнее с.Лукьяновка-с.Анисимовка |
| 21 | Рекреационная зона | Кемпинг; |  | Новонежинское сельское поселение |
| 22 | Рекреационная зона | Туристская база, кемпинг, палаточный лагерь | 2,0 | Новонежинское сельское поселение южнее с.Лукьяновка-с.Анисимовка |
| 23 | Рекреационная зона | Спортивная база около горнолыжной трассы на юго-востоке населенного пункта | 0,4 | Новонежинское сельское поселение южнее с.Лукьяновка-с.Анисимовка |
| 24 | Рекреационная зона | Рекреационная зона северная (туристкие базы, палаточные лагеря) по левому берегу ручья. | 2,5 | Новонежинское сельское поселение южнее с.Лукьяновка |
| 25 | Рекреационная зона | Северо-западная рекреационная зона - 2 площадки для баз отдыха | 0,75 0,55 | Новонежинское сельское поселение южнее с.Лукьяновка |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Организация селективного сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | п. Новонежино, с. Анисимовка | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 2. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Полигон ТБО | - | на расстоянии 4-х километров от трассы Владивосток-Находка, между п.Романовка и п.Новонежино, в 750м от автотрассы Романовка-Новонежино | В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 500 метров |
| 3. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | п. Новонежино | - |

## 2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территории муниципального образования. Совершенствование системы связи и оповещения населения. | АСЦО (автоматизированные системы централизованного оповещения) | комплекс технических средств П-166 | территория поселения | Зоны инженерной инфраструктуры |

# 3. Заключение

Генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края является основным градостроительным документом муниципального образования и предполагает соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих, в т.ч. реализацию генерального плана, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

В проект генерального плана Новонежинского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия края, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.